## Slide 1
PROJECT REPORT
SIMULATION OF
CSMA/CA TECHNIQUE
Vietnam National University Ho Chi Minh
University of Science
Faculty of Electronics - Telecommunications

## Slide 2
NỘI DUNG
GIỚI THIỆU
1
PHƯƠNG THỨC MÔ PHỎNG
2
KẾT LUẬN
3

## Slide 3
1. LÝ THUYẾT CSMA
3. MÔ TẢ HỆ THỐNG
2. LÝ THUYẾT CSMA/CA
TỔNG QUAN
PHẦN 1

## Slide 4
  Khái niệm:
+ CSMA (Carrier Sense Multiple Access) là giao thức cho phép nhiều thiết bị cùng truy cập một kênh truyền bằng cách lắng nghe kênh trước khi truyền.
  Nguyên lý hoạt động:
+ Trước khi truyền → lắng nghe kênh
+ Kênh bận → chờ
+ Kênh rảnh → truyền dữ liệu
  Mục tiêu:
+ Giảm va chạm
+ Tăng hiệu quả truyền dữ liệu
  Hạn chế:
+ Không tránh được va chạm hoàn toàn
+ Va chạm vẫn xảy ra do độ trễ lan truyền
+ Không phù hợp với mạng không dây (khó phát hiện collision)
LÝ THUYẾT CSMA

## Slide 5
1. Giới thiệu CSMA/CA
  CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) là phiên bản cải tiến của CSMA, được sử dụng chủ yếu trong mạng không dây (Wi-Fi – IEEE 802.11).
  Khác với CSMA, CSMA/CA không chỉ lắng nghe kênh mà còn sử dụng các cơ chế để chủ động tránh va chạm trước khi xảy ra.
2. Mục đích của CSMA/CA
  Giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm
  Tăng hiệu quả sử dụng kênh
  Phù hợp với môi trường không dây
GIỚI THIỆU CSMA/CA

## Slide 6
GIỚI THIỆU CSMA/CA
3. Nguyên lý hoạt động
  Thiết bị lắng nghe kênh trước khi truyền
  Nếu kênh bận → chờ
  Nếu kênh rảnh → không truyền ngay mà:
  Đợi một khoảng thời gian DIFS
  Thực hiện backoff ngẫu nhiên
Điều này giúp tránh việc nhiều thiết bị cùng truyền tại cùng một thời điểm.

## Slide 7
4. Cơ chế tránh va chạm
CSMA/CA sử dụng hai cơ chế chính để tránh va chạm:
🔹 Backoff ngẫu nhiên
  Mỗi thiết bị chọn thời gian chờ ngẫu nhiên trước khi truyền
  Giảm xác suất nhiều thiết bị truyền đồng thời
🔹 RTS/CTS (tùy chọn)
  Thiết bị gửi RTS trước khi truyền
  Thiết bị nhận phản hồi CTS nếu kênh sẵn sàng
  Sau đó mới truyền DATA và nhận ACK
GIỚI THIỆU CSMA/CA
“Đặt trước” quyền sử dụng kênh
Giảm va chạm, đặc biệt trong trường hợp hidden node

## Slide 8
5. Hạn chế của CSMA/CA
  Không loại bỏ hoàn toàn va chạm
  Tăng độ trễ do backoff và RTS/CTS
  Hiệu quả phụ thuộc vào tải mạng và cấu hình hệ thống
GIỚI THIỆU CSMA/CA

## Slide 9
MÔ TẢ HỆ THỐNG
  N node dùng chung 1 kênh không dây sử dụng CSMA/CA
  2 trường hợp: có/không sử dụng RTS/CTS (Request To Send / Clear To Send).
  Mỗi node nghe kênh:
  Luồng:
  Backoff là random từ 0 đến 2k -1
+ Bận → chờ
+ Rảnh → đợi DIFS (Distributed Interframe Space)
→ backoff ngẫu nhiên → truyền
+ Không RTS: IDLE → DIFS → BACKOFF → DATA → ACK
+ Có RTS: IDLE → DIFS → BACKOFF → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → ACK

## Slide 10
MÔ TẢ HỆ THỐNG
  Nếu xảy ra collision → node tăng k và truyền lại.
  Backoff random giúp tránh gửi cùng lúc,
  RTS/CTS giúp giảm collision.
  Tham số mô phỏng:
+ Số node: 5 → 100
+ Packet size: 10 → 200
+ DIFS, SIFS (Short Interframe Space)
+ SIM_TIME (thời gian mô phỏng)
+ Đánh giá qua: Hoạt động từng node, Throughput, Delay, Collision rate.

## Slide 11
1. Lưu Đồ Thuật Toán CSMA/CA
2. Kết Quả Mô Phỏng
PHƯƠNG THỨC
MÔ PHỎNG
PHẦN 2

## Slide 12
1. Lưu Đồ Thuật Toán CSMA/CA
2. Kết Quả Mô Phỏng
PHƯƠNG THỨC
MÔ PHỎNG
PHẦN 2

## Slide 13
DIFS (Distributed Interframe Space) = 3 time slots
SIFS (Short Interframe Space) = 2 time slots
T slot = 1 time slot
TB time = max(random(0, 2k - 1)) / 2 * T slot

## Slide 14
1. Lưu Đồ Thuật Toán CSMA/CA
2. Kết Quả Mô Phỏng
PHƯƠNG THỨC
MÔ PHỎNG
PHẦN 2

## Slide 18
THÔNG LƯỢNG THEO SỐ NODE

## Slide 19
THÔNG LƯỢNG THEO SỐ NODE
Ít node:
Va chạm thấp → RTS/CTS tạo overhead (RTS, CTS, SIFS) → giảm thông lượng
Nhiều node (>= 20):
Va chạm tăng (đặc biệt có hidden node) → RTS/CTS giảm va chạm → tăng thông lượng

## Slide 20
TỈ LỆ VA CHẠM THEO SỐ NODE

## Slide 21
TỈ LỆ VA CHẠM THEO SỐ NODE
Ít node:
Va chạm thấp → RTS/CTS không khác biệt nhiều
Nhiều node (>= 20):
+ Va chạm tăng mạnh (đặc biệt có hidden node)
+ No RTS: va chạm cao
RTS/CTS: giảm collision rõ rệt

## Slide 22
ĐỘ TRỄ THEO SỐ NODE

## Slide 23
ĐỘ TRỄ THEO SỐ NODE
Ít node:
Tranh chấp thấp → truyền nhanh, RTS/CTS tạo overhead → độ trễ cao hơn
Nhiều node (>= 30):
+ (No RTS): va chạm nhiều → truyền lại → độ trễ tăng mạnh
+ RTS/CTS giảm collision → giảm độ trễ

## Slide 24
THÔNG LƯỢNG THEO KÍCH THƯỚC GÓI TIN

## Slide 25
Packet nhỏ:
Overhead RTS/CTS lớn → throughput thấp hơn
→ No RTS tốt hơn
Packet trung bình:
DATA chiếm ưu thế → hai cơ chế gần như bằng nhau
Packet lớn:
Collision gây mất gói lớn → RTS/CTS tránh va chạm → throughput cao hơn
THÔNG LƯỢNG THEO KÍCH THƯỚC GÓI TIN

## Slide 26
THÔNG LƯỢNG THEO KÍCH THƯỚC GÓI TIN

## Slide 27
THÔNG LƯỢNG THEO KÍCH THƯỚC GÓI TIN
+ Không phụ thuộc trực tiếp vào packet size
+ Va chạm xảy ra trong giai đoạn tranh chấp kênh
+ Packet size ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu suất
+ Gói lớn → tổn thất khi collision cao hơn → RTS/CTS hiệu quả hơn
+ Lý thuyết: đường gần như hằng (constant)
+ Mô phỏng: dao động nhẹ do backoff ngẫu nhiên

## Slide 28
KẾT LUẬN
PHẦN 3

## Slide 29
KẾT LUẬN CHÍNH
  Xây dựng mô hình mô phỏng giao thức CSMA/CA trong mạng không dây, với hai trường hợp: có và không sử dụng RTS/CTS
  Hiệu năng hệ thống phụ thuộc mạnh vào số lượng node và kích thước gói tin
  Khi số node nhỏ:
+ Va chạm thấp
+ RTS/CTS làm giảm hiệu năng do tăng overhead
  Khi số node lớn:
+ Mức độ tranh chấp kênh cao
+ RTS/CTS giúp giảm va chạm
+ Cải thiện throughput và delay
  Khi kích thước gói lớn:
+ RTS/CTS phát huy hiệu quả rõ rệt
+ Giảm chi phí truyền lại khi xảy ra va chạm

## Slide 30
HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  Hạn chế:
+ Chưa xét vị trí node trong không gian
+ Chưa mô phỏng trực tiếp hiện tượng hidden node
+ Mô phỏng thống kê → chưa phản ánh đầy đủ môi trường thực
  Hướng phát triển:
+ Bổ sung yếu tố không gian
+ Mô phỏng hidden node chính xác hơn
+ Áp dụng RTS/CTS thích nghi theo điều kiện mạng
  Kết luận tổng quát:
+ CSMA/CA là giao thức hiệu quả trong mạng không dây
+ RTS/CTS hiệu quả khi số node lớn, tải cao hoặc gói lớn
+ Cần lựa chọn cấu hình phù hợp để đạt hiệu năng tối ưu

## Slide 31
GIAO HỮU LỰC
NGUYỄN HOÀNG PHÚC
TEAM 1
ĐẶNG BÁ TRẦN TRUNG
NGUYỄN TRỌNG THÀNH
LÊ QUANG THÔNG

## Slide 32
THANK YOU FOR LISTENING AND FOR YOUR FEEDBACKS